汽车修理工竞赛题库（1）

一、单项选择题(160题)

1．职业道德的主要内容是对(　　)义务的要求。

A、行业             B、管理人员         C、员工             D、股东

2．(　　)的基本职能是调节职能。

A、社会责任         B、职业道德         C、社会意识         D、社会公德

3．职业道德是同人们的职业活动紧密联系的符合(　　)所要求的道德准则、道德情操与道德品质的总和。

A、职业守则         B、职业特点         C、人生观           D、多元化

4．职业意识是指人们对职业岗位的认同、评价、情感和(　　)等心理成分的总和，其核心是爱岗敬业精神，在本职岗位上能够踏踏实实地做好工作。

A、许可             B、接受             C、态度             D、同情

5．职业素质是劳动者对社会职业 了解与适应能力的一种综合体现，其主要表现在职业兴趣、(　　)、职业个性及职业情况等方面。

A、消费者           B、职业能力         C、生产者           D、个人

6．中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是一项具有中国特色的(　　)。

A、基本制度         B、政治制度         C、社会主义制度     D、基本政治制度

7．劳动权主要体现为平等就业权和选择(　　)。

A、职业权           B、劳动权           C、诚实守信         D、实话实说

8．利用量缸表可以测量发动机汽缸、曲轴轴承的圆度和圆柱度，其测量精度为(　　)。

A、0.05 mm          B、0.02 mm          C、0.01 mm          D、0.005 mm

9．常用的台虎钳有(　　)和固定式两种。

A、齿轮式           B、回转式           C、蜗杆式           D、齿条式

10．正弦交流电的三要素是最大值、(　　)和初相位。

A、角速度           B、角周期           C、角相位           D、角频率

11．三桥式整流电路由(　　)六个二极管和负载组成。

A、三极管           B、电阻             C、电容             D、三相绕组

12．液压阀是液压系统中的(　　)。

A、动力元件         B、执行元件         C、辅助元件         D、控制元件

13．传动系由(　　)等组成。

A、离合器、变速器、冷却装置、主减速器、差速器、半轴

B、离合器、变速器、启动装置、主减速器、差速器、半轴

C、离合器、变速器、万向传动装置、主减速器、差速器、半轴

D、离合器、变速器、电子控制装置、主减速器、差速器、半轴

14．发动机的缸体曲轴箱组包括汽缸体、下曲轴箱、(　　)、汽缸盖和汽缸垫等。

A、上曲轴箱         B、活塞             C、连杆             D、曲轴

15．起动机的(　　)种类有机械操纵式和电磁操纵式两类。

A、增速机构         B、控制机构         C、传动机构         D、减速机构

16．风窗洗涤装置按照控制方式不同分为手动控制、脚踏控制、和(　　)式三种。

A、开环控制         B、电机驱动         C、闭环控制         D、自动控制

17．安全气囊传感器按结构可分为全机械式、(　　)、机电式和三种类型。

A、开关式           B、电子式           C、线性式           D、滑动电阻式

18．(　　)与血红蛋白结合，造成血液输氧能力下降，导致人体缺氧。

A、CO               B、HC               C、氮氧化物         D、固体颗粒

19．主要是在发动机进气口、排气口和运转中的风扇处的响声属于(　　)异响。

A、机械             B、燃烧             C、空气动力         D、电磁

20．用诊断仪器诊断和排除电控发动机怠速不平稳时，若仪器上有故障码，则(　　) 。

A、检查故障码       B、检查点火正时     C、检查喷油器       D、检查喷油压力

21．发动机曲轴轴承异响发出的声音是(　　)声。

A、“铛铛”         B、“啪啪”         C、“嗒嗒”         D、“噗噗”

22．若发动机连杆轴承响，响声会随发动机负荷增加而(　　)。

A、减小             B、增大             C、先增大后减小     D、先减小后增大

23．若发动机活塞敲缸异响，低温响声大，高温响声小，则为(　　)。

A、活塞与汽缸壁间隙过大                 B、活塞质量差

C、连杆弯曲变形                         D、机油压力低

24．发动机活塞销异响的原因(　　)。

A、活塞销与活塞上的销座孔配合松旷       B、连杆弯曲、扭曲变形

C、连杆轴承盖的连接螺纹松动             D、活塞销质量差

25．若发动机气门响，其响声会随发动机转速增高而增高，温度变化和单缸断火时响声(　　)。

A、减弱             B、不减弱           C、消失             D、变化不明显

26．汽油机点火过早异响的现象是(　　)。

A、发动机温度变化时响声不变化

B、单缸断火响声不减弱

C、发动机温度越高、负荷越大，响声越强烈

D、变化不明显

27．在启动柴油机时排气管不排烟，这时将喷油泵放气螺钉松开，扳动手油泵，观察泵放气螺钉是否流油，若不流油或有气泡冒出，表明(　　)。

A、低压油路有故障                       B、高压油路有故障

C、回油油路有故障                       D、高、低压油路都有故障

28．启动汽油机时，无着火征兆，检查油路，故障是(　　)。

A、混合气浓         B、混合气稀         C、不来油           D、来油不畅

29．柴油发动机启动困难现象表现为：利用启动机启动时(　　)；排气管没有烟排出。

A、听不到爆发声                         B、可听到不连续的爆发声

C、发动机运转不均匀                     D、发动机运转无力

30．(　　)是汽车发动机不能启动的主要原因。

A、油路不过油                           B、混合气过稀或过浓

C、点火过迟                             D、点火过早

31．如果是发动机完全不能启动，并且毫无着火迹象，一般是由于燃油没有喷射引起的，需要检查(　　)。

A、转速信号系统     B、火花塞           C、启动机           D、点火线圈

32．柴油机动力不足，可在发动机运转中运用(　　)，观察发动机转速变化，找出故障缸。

A、多缸断油法       B、单缸断油法       C、多缸断火法       D、单缸断火法

33．柴油发动机燃油油耗超标的原因是(　　)。

A、配气相位失准                         B、汽缸压力低

C、喷油器调整不当                       D、机油变质

34．发动机机油油耗超标的原因是(　　)。

A、机油粘度过大                         B、润滑油道堵塞

C、润滑油漏损                           D、机油压力表或传感器有故障

35．若汽油机燃料消耗量过大，则检查(　　)。

A、进气管漏气                           B、空气滤清器是否堵塞

C、燃油泵故障                           D、油压是否过大

36．若发动机机油油耗超标，则检查(　　) 。

A、油底壳油量是否不足                   B、润滑油道堵塞

C、机油粘度是否符合要求                 D、活塞、活塞环与汽缸壁磨损

37．发动机排放超标产生的原因有(　　)。

A、真空管漏气       B、点火系有故障     C、各缸缸压升高     D、润滑系

38．若发动机排放超标应检查(　　)。

A、排气歧管                             B、排气管

C、三元催化转化器                       D、EGR阀

39．若发动机过热，且上水管与下水管温差甚大，可判断(　　)不工作。

A、水泵             B、节温器           C、风扇             D、散热器

40．发动机产生爆震的原因是(　　)。

A、压缩比过小                           B、汽油辛烷值过低

C、点火过晚                             D、发动机温度过低

41．电控发动机故障征兆模拟试验法包括(　　)。

A、专用诊断仪器诊断                     B、随车故障自诊断

C、简单仪表诊断                         D、加热法

42．电控发动机运转不稳故障原因有(　　)。

A、进气压力传感器失效                   B、曲轴位置传感器失效

C、凸轮轴位置传感器失效                 D、氧传感器失效

43．电控汽车驾驶性能不良，可能是(　　)。

A、回火                                 B、混合气过浓

C、回火、混合气过浓均对                 D、回火、混合气过浓均不正确

44．电控发动机故障故障诊断原则，包括(　　)。

A、先生后熟                             B、先熟后生

C、先生后熟、先熟后生均对               D、先生后熟、先熟后生均不正确

45．汽车起步时，车身发抖并能听到“咔啦、咔啦”的撞击声，且在车速变化时响声更加明显。车辆在高速挡用小油门行驶时，响声增强，抖动更严重。其原因可能是(　　)。

A、传动轴花键齿与叉管花键槽磨损松旷     B、变速器输入轴轴承磨损严重

C、离合器盖与压盘连接松旷               D、齿轮齿面金属剥落或个别牙齿折断

46．离合器盖与压盘连接松旷会导致(　　)。

A、万向传动装置异响                     B、离合器异响

C、手动变速器异响                       D、驱动桥异响

47．连续踏动离合器踏板，在即将分离或结合的瞬间有异响，则为(　　)。

A、压盘与离合器盖连接松旷               B、轴承磨损严重

C、摩擦片铆钉松动、外露                 D、中间传动轴后端螺母松动

48．在读取故障代码之前，应先(　　)。

A、检查汽车蓄电池电压是否正常

B、打开点火开关，将它置于ON位置，但不要启动发动机

C、按下超速挡开关，使之置于ON位置

D、根据自动变速器故障警告灯的闪亮规律读出故障代码

49．(　　)会使前轮外倾发生变化，造成轮胎单边磨损。

A、纵横拉杆或转向机构松旷               B、钢板弹簧U形螺栓松旷

C、轮毂轴承松旷或转向节与主销松旷       D、前钢板吊耳销和衬套磨损

50．胎冠由内侧向外侧呈锯齿状磨损是由下列(　　)原因造成的。

A、前轮外倾过大     B、前轮外倾过小     C、前轮前束过小     D、前轮前束过大

51．下列属于前轮摆振现象的是(　　)。

A、轮胎胎面磨损不均匀，胎冠两肩磨损，胎壁擦伤

B、胎冠中部磨损，胎冠外侧或内侧单边磨损

C、胎冠由外侧向里侧呈锯齿状磨损，胎冠呈波浪状磨损，胎冠呈碟边状磨损

D、汽车行驶时，有时出现两前轮各自围绕主销进行角振动的现象

52．下列不属于前轮摆振故障产生的原因的是(　　)。

A、前钢板弹簧U形螺栓松动或钢板销与衬套配合松动

B、后轮动不平衡

C、前轮轴承间隙过大，轮毂轴承磨损松旷

D、直拉杆臂与转向节臂的连接松旷

53．轮胎的胎面，如发现胎面中部磨损严重，则为(　　)所致。

A、轮胎气压过高

B、各部松旷、变形、使用不当或轮胎质量不佳

C、前轮外倾过小

D、轮胎气压过低

54．诊断前轮摆振的程序首先应该检查(　　)。

A、前桥与转向系各连接部位是否松旷       B、前轮的径向跳动量和端面跳动量

C、前轮是否装用翻新轮胎                 D、前钢板弹簧U形螺栓

55．下列哪种现象不属于制动跑偏的现象(　　)。

A、有规律的单向跑偏                     B、制动突然跑偏

C、向右转向时制动跑偏                   D、无规律的忽左忽右的跑偏

56．下列哪些原因不可能导致制动跑偏现象(　　)。

A、转向节臂变形

B、前轮左、右轮轮胎气压不一致

C、转向性能良好

D、一侧前轮制动器制动间隙过小或轮毂轴承过紧

57．踏下制动踏板感到高而硬，踏不下去。汽车起步困难，行驶无力。当松抬加速踏板踏下离合器时，尚有制动感觉，这种现象属于(　　)。

A、制动拖滞         B、制动抱死         C、制动跑偏         D、制动失效

58．制动主缸皮碗发胀，复位弹簧过软，致使皮碗堵住旁通孔不能回油会导致(　　)。

A、制动跑偏         B、制动抱死         C、制动拖滞         D、制动失效

59．感觉防抱死控制系统工作不正常，该现象是(　　)。

A、制动拖滞                             B、制动跑偏

C、制动抱死                             D、制动防抱死装置失效

60．就一般防抱死刹车系统而言，下列叙述哪个正确(　　)。

A、紧急刹车时，可避免车轮抱死而造成方向失控或不稳定现象

B、ABS故障时，刹车系统将会完全丧失制动力

C、ABS故障时，方向盘的转向力量将会加重

D、可提高行车舒适性

61．在诊断与排除汽车制动故障的操作准备前应准备一辆(　　)汽车。

A、待排除的有传动系故障的               B、待排除的有制动系故障的

C、待排除的有转向系故障的               D、待排除的有行驶系故障的

62．出现制动跑偏故障，如果轮胎气压一致，用手触摸跑偏一边的制动鼓和轮毂轴承过热，应(　　)。

A、检查左右轴距是否相等

B、检查前束是否符合要求

C、两侧主销后倾角或车轮外倾角是否不等

D、调整制动间隙或轮毂轴承

63．若制动拖滞故障在制动主缸，应先检查(　　)。

A、踏板自由行程是否过小

B、制动踏板复位弹簧弹力是否不足

C、踏板轴及连杆机构的润滑情况是否良好

D、回油情况

64．排除制动防抱死装置失效故障后应该(　　)。

A、检验驻车制动是否完全释放             B、清除故障代码

C、进行路试                             D、检查制动液液面是否在规定的范围内

65．在诊断与排除制动防抱死故障灯报警故障时，连接“STAR”扫描仪和ABS自诊断连接器，接通“STAR”扫描仪上的电源开关，按下中间按钮，再将车上的点火开关转到ON位置，如果有故障码存储在电脑中，那么在(　　)s钟内将从扫描仪的显示器显示出来。

A、15               B、30               C、45               D、60

66．前照灯搭铁不实，会造成前照灯(　　)。

A、不亮             B、灯光暗淡         C、远近光不良       D、一侧灯不亮

67．造成前照灯光暗淡的主要原因是线路(　　)。

A、断路             B、短路             C、接触不良         D、电压过高

68．用试灯测量照明灯线路某点，灯亮，说明此点前方的线路(　　)。

A、断路             B、短路             C、正常             D、击穿

69．用万用表检测照明灯线路某点，无电压显示。说明此点前方的线路(　　)。

A、断路             B、短路             C、搭铁             D、接触电阻较大

70．充电系统电压调整过高，对照明灯的影响有(　　)。

A、灯光暗淡         B、灯泡烧毁         C、保险丝烧断       D、闪光频率增加

71．连接闪光器上的两个接柱，转向灯亮起说明(　　)。

A、供电线断路       B、转向开关损坏     C、闪光器损坏       D、灯泡损坏

72．若左转向灯搭铁不良，当转向开关拨至左转向时的现象是(　　)。

A、左、右转向灯都不亮                   B、只有右转向灯亮

C、只有左转向灯亮                       D、左右转向微亮

73．若左侧转向灯总功率大于右侧转向灯总功率，则(　　)。

A、左侧闪光频率快                       B、右侧闪光频率快

C、左右测闪光频率相同                   D、会使闪光器损坏

74．空调压缩机油面太低，则系统出现(　　)现象

A、冷气不足         B、间断制冷         C、不制冷           D、噪声大

75．空调系统外面空气管道打开，会造成(　　)。

A、无冷气产生       B、系统太冷         C、间断制冷         D、冷空气量不足

76．压缩机排量减小会导致(　　)。

A、不制冷           B、间歇制冷         C、供暖不足         D、制冷量不足

77．制冷系统中有水汽，会引起(　　)发出噪声。

A、压缩机           B、蒸发器           C、冷凝器           D、膨胀阀

78．膨胀阀卡住在开启最大位置，会导致(　　)。

A、冷气不足         B、系统太冷         C、无冷气产生       D、间断制冷

79．冷凝器周围空气不够会造成(　　)。

A、无冷气产生       B、冷空气不足       C、系统太冷         D、间断制冷

80．恒温器调整的断开温度过低，会造成(　　)。

A、冷气不足         B、无冷气产生       C、间断制冷         D、系统太冷

81．制冷系统高压侧压力过高，，并且膨胀阀发出噪声，说明(　　)。

A、系统中有空气     B、系统中有水汽     C、制冷剂不足       D、干燥灌堵塞

82．发动机节温器失效，会造成(　　)。

A、冷气不足         B、暖气不足         C、不制冷           D、过热

83．打开鼓风机开关，只能在高速档位上运转，说明(　　)。

A、鼓风机开关损坏                       B、调速电阻损坏

C、鼓风机损坏                           D、供电断路

84．热水开关关不死会造成(　　)。

A、制冷剂泄露       B、冷却水泄露       C、冷却油泄露       D、以上均有可能

85．下列现象不会造成除霜热风不足的是(　　)。

A、除霜风门调整不当                     B、出风口堵塞

C、供暖不足                             D、压缩机损坏

86．发动机曲轴冷压校正后，再进行时效热处理，其加热温度是(　　)℃。

A、100~200          B、200~300          C、600~700          D、300~500

87．校正发动机曲轴弯曲常采用冷压校正法，校正后还应进行(　　)。

A、时效处理         B、淬火处理         C、正火处理         D、表面热处理

88．发动机凸轮轴的的修理级别一般分4等级，极差为(　　)mm。

A、0.010            B、0.20             C、0.30             D、0.40

89．对于受力不大、工作温度低于100℃的部位的汽缸盖裂纹大部分可以采用(　　)修复。

A、粘接法           B、磨削法           C、焊修法           D、堵漏法

90．发动机缸体裂纹修复方法中，变形量最小的是(　　)。

A、粘接法           B、磨削法           C、焊修法           D、堵漏法

91．用汽缸压力表测试汽缸压力前，应使发动机运转至(　　)。

A、怠速状态                             B、正常工作温度

C、正常工作状况                         D、大负荷工况状态

92．发动机无外载测功仪测得的发动机功率为(　　)。

A、额定功率         B、总功率           C、净功率           D、机械损失功率

93．使用国产EA—2000型发动机综合分析仪时，当系统对各适配器逐个自检，若连接正确显示为(　　)色。

A、红               B、绿               C、黄               D、蓝

94．不分光红外线气体分析仪，对(　　)气体浓度进行连续测量。

A、HC

B、CO2

C、NOX

D、NO2

95．汽车专用示波器的波形，显示的是(　　)的关系曲线。

A、电流与时间       B、电压与时间       C、电阻与时间       D、电压与电阻

96．安装机油压力传感器时，应使“↑”记号朝(　　)，否则会降低机油压力表指示的准确性。

A、下               B、前               C、后               D、上

97．下列(　　)是发动机电子控制系统正确诊断的步骤。

A、静态模式读取和清楚故障吗—症状模拟—症状确认—动态故障代码检查

B、静态模式读取和清楚故障吗—症状模拟—动态故障代码检查—症状确认

C、症状模拟—静态模式读取和清楚故障吗—动态故障代码检查—症状确认

D、静态模式读取和清楚故障吗—症状确认—症状模拟—动态故障代码检查

98．新195和190型柴油机是通过增减喷油泵与机体之间的铜垫片来调整供油提前角的；减少垫片供油时间变(　　)。

A、晚               B、早               C、先早后晚         D、先晚后早

99．用数字万用表的(　　)可检查点火线圈是否有故障。

A、欧姆档           B、电压档           C、千欧档           D、兆欧档

100．检测电控燃油喷射系统燃油压力时，应将油压表接在供油管和(　　)之间。

A、燃油泵           B、燃油滤清器       C、分配油管         D、喷油器

101．检测发动机配气相位的仪器有(　　)。

A、CQ—1A型曲轴箱窜气量测量仪           B、气门正时检验仪

C、千分表                               D、汽车电器万能试验台

102．桑塔纳2000GLI型轿车AFE型发动机的机油泵主从动齿轮与机油泵盖接合面正常间隙为(　　)mm。

A、0.10             B、0.20             C、0. 05            D、0.30

103．蜗杆轴承与壳体配合的最大间隙应该(　　)原计划规定的0.02mm。

A、小于             B、大于             C、等于             D、取规定值

104．安装发动机扭曲环时内圆切口应(　　)。

A、向上             B、向下             C、内               D、外

105．德国的奔驰轿车采用下列(　　)项方法调整气门间隙。

A、两次调整法       B、逐缸调整法       C、垫片调整法       D、不用调整

106．拧紧AJR型发动机汽缸盖螺栓时，应分(　　)次拧紧。

A、3                B、4                C、5                D、2

107．下列(　　)项磨合时须拆汽油机的火花塞或柴油机的喷油器。

A、冷磨合           B、热磨合           C、五负荷磨合       D、有负荷磨合

108．根据《汽车发动机缸体与气缸盖修理技术条件》（GB3801－83）的技术要求，汽缸套上端面应不低于汽缸体上平面，亦不高出(　　)mm。

A、0.10             B、0.075            C、0.05             D、0.25

109．用连杆检验仪检验连杆变形时，若三点规的3个测点都与检验平板接触，则连杆(　　)。

A、无变形           B、弯曲变形         C、扭曲变形         D、弯扭变形

110．对于二冲程发动机，汽缸完成一个工作循环活塞往复运动(　　)个行程。

A、1                B、2                C、3                D、4

111．变速器第一轴的轴向间隙不大于(　　)mm。

A、0.05             B、0.10             C、0.12             D、0.15

112．变速器壳体前后端面对第一、二轴轴承孔公共轴线的圆跳动误差，可用(　　)进行检测。

A、内径千分尺       B、百分表           C、高度游标卡尺     D、塞尺

113．变速器输出轴修复工艺程序的第一步应该(　　)。

A、彻底清理输出轴内外表面

B、根据全面检验的结论，确定修理内容及修复工艺

C、输出轴轴承的修复和选配

D、输出轴变形的修复

114．驱动桥油封轴颈的径向磨损不大于(　　)mm，油封轴颈端面磨损后，轴颈位的长度应大于油封的厚度。

A、0.15             B、0.20             C、0.25             D、0.30

115．编制差速器壳的技术检验工艺卡，技术检验工艺卡首先应该(　　)。

A、裂纹的检验，差速器壳应无裂损

B、差速器轴承与壳体及轴颈的配合的检验

C、差速器壳承孔与半轴齿轮轴颈的配合间隙的检验

D、差速器壳连接螺栓拧紧力矩的检验

116．差速器壳承孔与半轴齿轮轴颈的配合间隙为(　　)mm。

A、0.05~0.15        B、0.05～0.25       C、0.15~0.25        D、0.25~0.35

117．转向器中蜗杆轴承与壳体配合的最大间隙不得大于原计划规定的(　　)mm。

A、0.02             B、0.04             C、0.06             D、0.10

118．手动变速器壳体上用的连接螺栓是(　　)。

A、M8×50           B、M8×60           C、M8×85           D、M8×45

119．下列关于自动变速器驱动桥中各总成的装合与调整中说法错误的是(　　)。

A、把百分表支架装在驱动桥壳体上，使百分表触头对着输出轴中心孔上粘着的钢球，用专用工具推、拉并同时转动输出轴，将输出轴轴承装合到位

B、输出轴和齿轮总成保持不动(可用2个螺钉将一扳杆固定在输出轴齿轮上)，装上输出轴垫圈和螺母，按照规定力矩拧紧

C、用扭力扳手转动输出轴，检查输出轴的转动扭矩，此时所测力矩是开始转动所需的力矩

D、将输出轴、轴承及调整垫片装入驱动桥壳体内，以专用螺母作为压装工具将输出轴齿轮及轴承压装到位

120．由计算机控制的变矩器，应将其电线接头插接到(　　)上。

A、变速驱动桥                           B、发动机

C、蓄电池负极                           D、车速表小齿轮表

121．安装盘式制动器后，(　　)用力将制动器踏板踩到底数次，以便使制动摩擦片正确就位。

A、停车状态         B、启动状态         C、怠速状态         D、行驶状态

122．下列关于液压制动系的检修说法错误的是(　　)。

A、齿条表面涂转向器润滑脂，用相应的专用套管将各密封件装入转向器壳体中

B、拉出制动蹄的时候，要注意哪一面朝外

C、若制动蹄变形、裂纹或不均匀磨损，则应更换新品

D、制动盘的最小允许厚度为5.0mm

123．空气压缩机的装配中，组装好活塞连杆组，使活塞环开口相互错开(　　)。

A、30°             B、60°             C、90°             D、180°

124．变速器输出轴(　　)拧紧力矩为100 N·M。

A、螺钉             B、螺母             C、螺栓             D、任意轴

125．转向系大修技术检验规范包括(　　)。

A、螺杆有损坏       B、螺杆无损坏       C、螺杆有损坏       D、以上均正确

126．制动踏板自由行程大于规定值，应该(　　)。

A、调整                   B、调大                   C、继续使用

D、以上均正确             E、无要求

127．用百分表检查从动盘的摆差，其最大极限为0.4mm，从外缘测量径向跳动量最大为(　　)mm, 超过极限值，应更换从动盘总成。

A、2.5              B、3.5              C、4.0              D、4.5

128．用内径表及外径千分尺进行测量，轮毂外轴承与轴颈的配合间隙应不大于(　　)mm。

A、0.020            B、0.040            C、0.060            D、0.080

129．变速器输入轴前端花键齿磨损应不大于(　　)mm。

A、0.10             B、0.20             C、0.30             D、0.60

130．分动器各轴的轴向间隙的调整方法为(　　)。

A、加减垫片                             B、通过调整轴承盖与壳体的垫片厚度

C、通过调整螺钉                         D、通过调整螺母

131．万向节球毂花键磨损松旷时，应(　　)。

A、更换内万向节球毂                     B、更换球笼壳

C、更换万向节总成                       D、更换外万向节球毂

132．手动变速器总成竣工验收时，进行无负荷和有负荷试验，第一轴转速为(　　)r／min。

A、500~800          B、800~1000         C、1000~ 1400       D、1400~1800

133．转向传动机构的横、直拉杆的球头销按顺序装好后，要对其进行(　　)的调整。

A、测隙             B、间隙             C、紧固             D、预紧度

134．汽车的左右半轴应装入(　　)内。

A、轮毂             B、车桥             C、驱动桥           D、半轴套管

135．汽车转向轮侧滑量的检测方法前提条件是，将车辆对正侧滑试验台，并使转向盘处于(　　)位置。

A、左极限           B、右极限           C、正中间           D、自由

136．计算出电池容量与数量使之符合自己的使用要求,这是免维护电池的(　　)原则.。

A、安全选择         B、性价比选择       C、按需选择         D、按适应性选择

137．对于干荷蓄电池初次使用，只需按规定加足电解液后，静放(　　)即可装车使用。

A、24小时           B、12小时           C、1小时            D、20~30分钟

138．使用的指针式万用表型号不同,测得的发电机(　　)接柱之间的阻值不同.。

A、“F”与“E”     B、“B”与“E”     C、“B”与“F”     D、“N”与“F”

139．测量发电机F与E接柱间的电阻，主要是判断(　　)好坏。

A、定子绕组         B、转子绕组         C、整流器           D、调节器

140．发电机的空载充电电压应(　　)参考电压。

A、高于             B、等于             C、低于             D、时高时低

141．调节器的检测方法可分为静态检测和(　　)。

A、电阻检测         B、搭铁形式检测     C、管压降检测       D、动态检测

142．JFT126型调节器S与E接柱之间电阻为(　　)。

A、4600~5000千欧    B、7.5~8千欧        C、3.0千欧          D、550千欧

143．接通电路，测量调节器大功率三极管的管压降过低（小于0.6V），说明三极管(　　)。

A、短路             B、断路             C、搭铁             D、良好

144．汽车电器万能试验台是用于汽车(　　)，主要由电器系统性能试验的综合性设备。

A、车身             B、底盘             C、发动机           D、空调

145．QD124型起动机，空转试验电压12V时，起动机转速不低于(　　)。

A、3000转/分        B、4000转/分        C、5000转/分        D、6000转/分

146．检测起动机电枢轴轴颈外径与衬套内径的配合间隙，应使用(　　)。

A、万用表           B、游标卡尺         C、百分表           D、塞尺

147．用万用表测量起动机接柱和绝缘电刷之间的电阻为无穷大，则说明(　　)，存在断路故障。

A、电枢绕组         B、磁场绕组         C、吸拉线圈         D、保持线圈

148．起动机作空载试验时，若起动机装配过紧，则(　　)。

A、电流高转速低                         B、转速高而电流低

C、电流转速均高                         D、电流转速均低

149．起动系线路电压降应不大于(　　)。

A、2v               B、1v               C、0.5v             D、0.2v

150．检测起动机(　　)时，应防止线路短路或搭铁。

A、控制线           B、供电线           C、搭铁线           D、检测线

151．汽车暖风装置除能完成其主要功能外，还能起到(　　)。

A、除湿             B、除霜             C、去除灰尘         D、降低噪声

152．向车内提供新鲜空气和保持适宜气流的装置是(　　)。

A、制冷装置         B、采暖装置         C、送风装置         D、净化装置

153．气暖式加热系统属于(　　)。

A、独立热源加热式                       B、冷却水加热式

C、余热加热式                           D、火焰加热式

154．检修空调所使用的压力表歧管总成一共(　　)块压力表。

A、1                B、2                C、3                D、4

155．汽车空调的诊断参数中没有(　　)。

A、风量             B、温度             C、湿度             D、压力

156．用于连接制冷装置低压侧接口与低压表下的接口的软管颜为(　　)。

A、蓝色             B、红色             C、黄色             D、绿色

157．压缩机电磁离合器前锁紧螺母的拧紧力矩为(　　)。

A、20~30牛/米       B、34~41牛/米       C、50~60牛/米       D、40~50牛/米

158．加压检漏法是先向制冷剂装置内充入(　　)的高压气体，然后再找出泄露点。

A、1~2千帕          B、1~2兆帕          C、3~4千帕          D、3~4兆帕

159．氟利昂R12是(　　)气体。

A、有颜色、无气味                       B、有颜色、有气味

C、有气味、无颜色                       D、无颜色、无气味

160．连接空调管路时，应在接头和密封圈上涂上干净的(　　)。

A、煤油             B、机油             C、润滑脂           D、冷冻油

二、判断题(40题)

161．(    )职业道德评价具有维护职业道德原则和规范的作用，但不具有教育作用和调节作用。

162．(    )团队意识含义包括：规范意识和合作能力两个方面。

163．(    )劳动纠纷是指劳动关系双方当事人在执行劳动法律、法规或履行劳动合同的过程中持不同的主张和要求而产生的争执。

164．(    )汽车常用轴承分为滑动轴承和滚动轴承两类。

165．(    )黄铜的主要用途用来制作活塞、冷凝器、散热片及导电、冷冲压、冷挤压零件等部件。

166．(    )容抗反映了电容对交流电的阻碍能力。

167．(    )单相直流稳压电源有 电网、整流 、滤波和电源变压器组成。

168．(    )液压辅件是液压系统的一个重要组成部分，它包括蓄能器、过滤器、油泵、热交换器、压力表开关和管系元件等。

169．(    )热交换器的冷却器根据冷却介质不同可分为风冷式、蛇形管式和冷媒式。

170．(    )活塞环拆装钳是一种专门用于拆装气门弹簧的工具。

171．(    )在车底下工作时，不要直接躺在地上，应尽量使用卧板。

172．(    )全面质量管理概念最早是由美国质量管理专家提出的。

173．(    )汽车维修质量是维修企业的生命线。

174．(    )柴油机启动困难，应从喷油时刻、燃油雾化、压缩终了时的汽缸压力温度等方面找原因。

175．(    )若发动机单缸不工作，可用单缸断火找出不工作的汽缸。

176．(    )若电控发动机工作不稳定，且无故障码，则要检查的传感器有进气压力传感器。

177．(    )电控发动机消声器放炮的原因有节气门位置传感器失效。

178．(    )喷油器堵塞，不会造成爆燃。

179．(    )发动机失速，不可能发生在A/C工作时。

180．(    )变速器壳体变形会导致变速器工作时发出的不均匀的碰击声。

181．(    )诊断与排除底盘异响所用的汽车一般是有故障的汽车。

182．(    )汽车行驶时，声响随车速增大而增大，若声响混浊、沉闷而连续，说明传动轴万向节叉等速排列破坏。

183．(    )在任何挡位、任何车速下均有“咝、咝”声，且伴有过热现象；说明齿轮啮合间歇过小。

184．(    )为保持轮胎缓和路面冲击的能力,充气标准可高于最高气压。

185．(    )钢板弹簧座平面磨损厚度不得多于2mm，定位孔磨损量不得大于1mm，超限可堆焊修复。

186．(    )汽缸盖与汽缸体可以同时用水压法检测裂纹。

187．(    )飞轮壳后端面对曲轴主轴承孔轴线径向跳动一般不大于0.10mm。

188．(    )曲轴轴颈表面不允许有横向裂纹。

189．(    )检测凸轮轴轴颈磨损的工具是游标卡尺。

190．(    )柴油车烟度计先接通电源，预热30min以上。

191．(    )转向器齿轮、齿条应处于无间隙啮合，且齿轮转动灵活。

192．(    )连杆出现弯曲变形，可以继续使用。

193．(    )半轴套管中间两轴颈径向跳动不得大于0.05mm。变形超过规定时，可采用高温高压校正的方法。

194．(    )轿车车身妁修复一般采用的是整形法，通过收缩整形、撑拉、垫撬复位、焊、铆、挖补、粘结；涂装等方法，从而达到恢复原有形状、尺寸、结构强度及外观质量的目的。

195．(    )制动性能台试检验的技术要求中，对于机动车制动完全释放时间对单车不得大于0.2s。

196．(    )蓄电池全放电时电解液密度为0。

197．(    )用负荷试验法检测电池性能时，可用起动作负载。

198．(    )无论是焊接式整流二极管，还是压装结构，只要一只二极管损坏，则应更换整个整流器。

199．(    )桑塔纳起动线路上，点火开关直接控制起动机无起动继电器。

200．(    )检测起动系线路程序只能从前向后依次进行检测。

汽车修理工竞赛题库（2）

一、单项选择题（160题)

1．(　　)可以调节从业人员内部的关系。

A、社会责任         B、社会公德         C、社会意识         D、职业道德

2．职业道德是同人们的(　　)紧密联系的符合职业特点所要求的道德准则、道德情操与道德品质的总和。

A、职业守则         B、多元化           C、人生观           D、职业活动

3．职业道德标准(　　)，代表了不同企业可能具有不同的价值观。

A、多元化           B、人生观           C、职业道德         D、多样性

4．职业道德调节职业交往中从业人员内部以及与(　　)服务对象间的关系。

A、从业人员         B、职业守则         C、道德品质         D、个人信誉

5．职业意识是指人们对职业岗位的评价、(　　)和态度等心理成分的总和，其核心是爱岗敬业精神，在本职岗位上能够踏踏实实地做好工作。

A、接受             B、态度             C、情感             D、许可

6．中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是一项具有中国特色的(　　)。

A、基本制度         B、政治制度         C、社会主义制度     D、基本政治制度

7．(　　)含义包括：集体意识和合作能力两个方面。

A、集体力量         B、行为规定         C、团队意识         D、规范意识

8．平等就业是指在劳动就业中实行男女平等、(　　)的原则。

A、民族平等         B、单位平等         C、权利平等         D、单位平等

9．常用的台虎钳有(　　)和固定式两种。

A、齿轮式           B、回转式           C、蜗杆式           D、齿条式

10．用万用表Rx100n挡来测试二极管，如果(　　)，说明管子是好的。

A、正、反向电阻都为0

B、正、反向电阻都为无穷大

C、正向电阻为几百欧，反向电阻为几百千欧

D、反向电阻为几百欧，正向电阻为几百欧

11．热交换器的冷却器根据冷却介质不同可分为风冷式、(　　)和冷媒式。

A、蛇形管式         B、水冷式           C、油冷式           D、多管式

12．汽车上采用的液压传动装置以容积式为工作原理的常称(　　)。

A、液力传动         B、液压传动         C、气体传动         D、液体传动

13．轮胎螺母拆装机是一种专门用于拆装(　　)的工具。

A、活塞环                               B、活塞销

C、顶置式气门弹簧                       D、轮胎螺母

14．传动系由(　　)等组成。

A、离合器、变速器、冷却装置、主减速器、差速器、半轴

B、离合器、变速器、启动装置、主减速器、差速器、半轴

C、离合器、变速器、万向传动装置、主减速器、差速器、半轴

D、离合器、变速器、电子控制装置、主减速器、差速器、半轴

15．发动机的缸体曲轴箱组包括汽缸体、下曲轴箱、(　　)、汽缸盖和汽缸垫等。

A、上曲轴箱         B、活塞             C、连杆             D、曲轴

16．汽车空调中的冷凝器常用的有管带工、(　　)、平流式三种类型。

A、管片式           B、卧式壳管式       C、套管式           D、壳管式

17．全面质量管理概念最早是由(　　)质量管理专家提出的。

A、加拿大           B、英国             C、法国             D、美国

18．下列不应属于汽车维修质量管理方法的是(　　)。

A、制定计划                             B、建立质量分析制度

C、制定提高维修质量措施                 D、预测汽车故障

19．发动机曲轴轴承异响发出的声音是(　　)声。

A、“铛铛”         B、“啪啪”         C、“嗒嗒”         D、“噗噗”

20．若发动机连杆轴承响，响声会随发动机负荷增加而(　　)。

A、减小             B、增大             C、先增大后减小     D、先减小后增大

21．发动机活塞敲缸异响发出的声音是(　　)声。

A、“铛铛”         B、“啪啪”         C、“嗒嗒”         D、“噗噗”

22．若发动机活塞销响，响声会随发动机负荷增加而(　　)。

A、减小             B、增大             C、先增大后减小     D、先减小后增大

23．发动机气门间隙过大，使气门脚发出异响，可用(　　)进行辅助判断。

A、塞尺             B、撬棍             C、扳手             D、卡尺

24．汽油机点火过早异响的现象是(　　)。

A、发动机温度变化时响声不变化

B、单缸断火响声不减弱

C、发动机温度越高、负荷越大，响声越强烈

D、变化不明显

25．在启动柴油机时排气管不排烟，这时将喷油泵放气螺钉松开，扳动手油泵，观察泵放气螺钉是否流油，若不流油或有气泡冒出，表明(　　)。

A、低压油路有故障                       B、高压油路有故障

C、回油油路有故障                       D、高、低压油路都有故障

26．柴油机启动时排气管冒白烟，其故障原因是(　　)。

A、燃油箱无油或存油不足                 B、柴油滤清器堵塞

C、高压油管有空气                       D、燃油中有水

27．(　　)是汽油发动机热车启动困难的主要原因。

A、混合气过稀       B、混合气过浓       C、油路不畅         D、点火错乱

28．柴油机启动困难，应从喷油时刻、(　　)、压缩终了时的汽缸压力温度等方面找原因。

A、燃油雾化                             B、手油泵

C、燃油输送                             D、喷油泵驱动联轴器

29．(　　)是汽车发动机不能启动的主要原因。

A、油路不过油                           B、混合气过稀或过浓

C、点火过迟                             D、点火过早

30．如果是发动机完全不能启动，并且毫无着火迹象，一般是由于燃油没有喷射引起的，需要检查(　　)。

A、转速信号系统     B、火花塞           C、启动机           D、点火线圈

31．柴油机动力不足，这种故障往往伴随着(　　)。

A、汽缸敲击声                           B、气门敲击声

C、排气烟色不正常                       D、排气烟色正常

32．发动机加速发闷，转速不易提高的原因是(　　)。

A、火花塞间隙不符合标准                 B、少数缸不工作

C、空气滤清器堵塞                       D、排气系统阻塞

33．柴油发动机燃油油耗超标的原因是(　　)。

A、配气相位失准                         B、汽缸压力低

C、喷油器调整不当                       D、机油变质

34．一般情况下，机油消耗与燃油消耗比值为0.5%—1%为正常，如果该比值大于(　　)，则为机油消耗过多。

A、1%               B、0.5%             C、0.25%            D、2%

35．燃料消耗量的台架检验方法是汽车在(　　)上来模拟道路试验。

A、发动机综合检测仪                     B、底盘测功机

C、汽缸漏气量检测仪                     D、汽车无负荷测功表

36．若发动机机油油耗超标，则检查(　　) 。

A、油底壳油量是否不足                   B、润滑油道堵塞

C、机油粘度是否符合要求                 D、活塞、活塞环与汽缸壁磨损

37．若发动机过热，且上水管与下水管温差甚大，可判断(　　)不工作。

A、水泵             B、节温器           C、风扇             D、散热器

38．发动机产生爆震的原因是(　　)。

A、压缩比过小                           B、辛烷值过低

C、点火过早                             D、发动机温度过低

39．电控发动机怠速不稳的原因是(　　)。

A、节气门位置传感器失效                 B、曲轴位置传感器失效

C、点火正时失准                         D、氧传感器失效

40．电控发动机加速无力，且无故障码，若检查进气管道真空正常则下一步检查(　　)。

A、喷油器           B、点火正时         C、燃油压力         D、可变电阻

41．电控发动机诊断的基本方法有(　　)。

A、水淋法                               B、随车故障自诊断

C、振动法                               D、加热法

42．若电控发动机怠速不稳首先应检查(　　)。

A、故障诊断系统     B、燃油压力         C、喷油器           D、火花塞

43．电控发动机运转不稳故障原因有(　　)。

A、进气压力传感器失效                   B、曲轴位置传感器失效

C、凸轮轴位置传感器失效                 D、氧传感器失效

44．(　　)正常运转时，转速，认为是发动机工作不稳。

A、传动轴                               B、车轮

C、发动机                               D、传动轴、车轮、发动机均正确

45．(　　)常用人工经验诊断方法。

A、EFI                                  B、化油器式发动机

C、EFI、化油器式发动机均对              D、EFI、化油器式发动机均正确

46．汽车起步时，车身发抖并能听到“咔啦、咔啦”的撞击声，且在车速变化时响声更加明显。车辆在高速挡用小油门行驶时，响声增强，抖动更严重。其原因可能是(　　)。

A、常啮合齿轮磨损成梯形或轮齿损坏       B、分离轴承缺少润滑油或损坏

C、常啮合齿轮磨损成梯形或轮齿损坏       D、传动轴万向节叉等速排列破坏

47．发动机怠速运转，离合器在分离、结合或汽车起步等不同时刻出现异响，其原因可能是(　　)。

A、传动轴万向节叉等速排列破坏           B、万向节轴承壳压得过紧

C、分离轴承缺少润滑油或损坏             D、中间轴、第二轴弯曲

48．变速器处于空挡时有异响，踩下离合器踏板时异响声消失，这种现象属于(　　)。

A、万向传动装置异响                     B、离合器异响

C、手动变速器异响                       D、驱动桥异响

49．诊断与排除底盘异响需要下列哪些操作准备(　　)。

A、汽车故障排除工具及设备               B、故障诊断仪

C、一台无故障的汽车                     D、解码仪

50．在起步时，出现“咣当”一声响或响声较杂乱，在缓坡上向后倒车时，出现“嘎巴、嘎巴”的断续声，一般是(　　)原因。

A、一般是滚针折断、碎裂或丢失           B、多半是轴承磨损松旷或缺油

C、说明传动轴万向节叉等速排列破坏       D、多为中间支承轴承内圈过盈配合松旷

51．连续踏动离合器踏板，在即将分离或结合的瞬间有异响，则为(　　)。

A、压盘与离合器盖连接松旷               B、轴承磨损严重

C、摩擦片铆钉松动、外露                 D、中间传动轴后端螺母松动

52．若自动变速器控制系统工作正常，电脑内没有故障代码，则故障警告灯以每秒(　　)次的频率连续闪亮。

A、1                B、2                C、3                D、4

53．下列现象不属于轮胎异常磨损的是(　　)。

A、胎冠中部磨损                         B、胎冠外侧或内侧单边磨损

C、胎冠由外侧向里侧呈锯齿状磨损         D、轮胎爆胎

54．(　　)是造成在用车轮胎早期耗损的主要原因。

A、前轮定位不正确                       B、前梁或车架弯扭变形

C、轮毂轴承松旷或转向节与主销松旷       D、气压不足

55．汽车行驶时，有时出现两前轮各自围绕主销进行角振动的现象，这种现象属于(　　)。

A、前轮摆振         B、制动跑偏         C、前轮异常磨损     D、前轮脱节

56．下列不属于前轮摆振故障产生的原因的是(　　)。

A、前钢板弹簧U形螺栓松动或钢板销与衬套配合松动

B、后轮动不平衡

C、前轮轴承间隙过大，轮毂轴承磨损松旷

D、直拉杆臂与转向节臂的连接松旷

57．轮胎的胎面，如发现胎面中部磨损严重，则为(　　)所致。

A、轮胎气压过高

B、各部松旷、变形、使用不当或轮胎质量不佳

C、前轮外倾过小

D、轮胎气压过低

58．为保持轮胎缓和路面冲击的能力,给轮胎的充气标准可(　　)最高气压。

A、略低于           B、略高于           C、等于             D、高于

59．诊断前轮摆振的程序第二步应该检查(　　)。

A、前桥与转向系各连接部位是否松旷       B、前轮是否装用翻新轮胎

C、前钢板弹簧U形螺栓                    D、前轮的径向跳动量和端面跳动量

60．手左右抓住方向盘；沿转向轴轴线方向做上下拉压动作，如果感到有明显的松旷量，则故障在(　　)。

A、转向器内主从动部分啮合部位松旷或垂臂轴承松旷

B、方向盘与转向轴之间松旷

C、转向器主动部分轴承松旷

D、转向器在车架上的固定不好

61．下列哪种现象不属于制动跑偏的现象(　　)。

A、有规律的单向跑偏                     B、制动突然跑偏

C、向右转向时制动跑偏                   D、无规律的忽左忽右的跑偏

62．下列制动跑偏的原因中不包括(　　)。

A、制动踏板损坏

B、有一侧钢板弹簧错位或折断

C、转向桥或车架变形，左右轴距相差过大

D、两侧主销后倾角或车轮外倾角不等，前束不符合要求

63．下列哪种现象属于制动拖滞(　　)。

A、汽车行驶时，有时出现两前轮各自围绕主销进行角振动的现象，即前轮摆振

B、轮胎胎面磨损不均匀，胎冠两肩磨损，胎壁擦伤，胎冠中部磨损

C、驾驶员必须紧握方向盘方能保证直线行驶，若稍微放松方向盘，汽车便自行跑向一边

D、踏下制动踏板感到高而硬，踏不下去。汽车起步困难，行驶无力。当松抬加速踏板踏下离合器时，尚有制动感觉

64．制动蹄与制动蹄轴锈蚀，使制动蹄转动复位困难会导致(　　)。

A、制动失效         B、制动跑偏         C、制动抱死         D、制动拖滞

65．下列属于制动防抱死装置失效现象的是(　　)。

A、汽车行驶时，有时出现两前轮各自围绕主销进行角振动的现象，即前轮摆振

B、防抱死控制系统的警告灯持续点亮，感觉防抱死控制系统工作不正常

C、驾驶员必须紧握方向盘方能保证直线行驶，若稍微放松方向盘，汽车便自行跑向一边

D、踏下制动踏板感到高而硬，踏不下去。汽车起步困难，行驶无力。当松抬加速踏板踏下离合器时，尚有制动感觉

66．就一般防抱死刹车系统而言，下列叙述哪个正确(　　)。

A、紧急刹车时，可避免车轮抱死而造成方向失控或不稳定现象

B、ABS故障时，刹车系统将会完全丧失制动力

C、ABS故障时，方向盘的转向力量将会加重

D、可提高行车舒适性

67．在诊断与排除汽车制动故障的操作准备前应准备一辆(　　)汽车。

A、待排除的有传动系故障的               B、待排除的有制动系故障的

C、待排除的有转向系故障的               D、待排除的有行驶系故障的

68．出现制动跑偏故障，如果轮胎气压一致，用手触摸跑偏一边的制动鼓和轮毂轴承过热，应(　　)。

A、检查左右轴距是否相等

B、检查前束是否符合要求

C、两侧主销后倾角或车轮外倾角是否不等

D、调整制动间隙或轮毂轴承

69．若制动拖滞故障在制动主缸，应先检查(　　)。

A、踏板自由行程是否过小

B、制动踏板复位弹簧弹力是否不足

C、踏板轴及连杆机构的润滑情况是否良好

D、回油情况

70．排除制动防抱死装置失效故障后应该(　　)。

A、检验驻车制动是否完全释放             B、清除故障代码

C、进行路试                             D、检查制动液液面是否在规定的范围内

71．在诊断与排除制动防抱死故障灯报警故障时，连接“STAR”扫描仪和ABS自诊断连接器，接通“STAR”扫描仪上的电源开关，按下中间按钮，再将车上的点火开关转到ON位置，如果有故障码存储在电脑中，那么在(　　)s钟内将从扫描仪的显示器显示出来。

A、15               B、30               C、45               D、60

72．前照灯近光灯丝损坏，会造成前照灯(　　)。

A、全不亮           B、一侧不亮         C、无近光           D、无远光

73．造成前照灯光暗淡的主要原因是线路(　　)。

A、断路             B、短路             C、接触不良         D、电压过高

74．充电系统电压调整过高，对照明灯的影响有(　　)。

A、灯光暗淡         B、灯泡烧毁         C、保险丝烧断       D、闪光频率增加

75．连接闪光器上的两个接柱，转向灯亮起说明(　　)。

A、供电线断路       B、转向开关损坏     C、闪光器损坏       D、灯泡损坏

76．若左转向灯搭铁不良，当转向开关拨至左转向时的现象是(　　)。

A、左、右转向灯都不亮                   B、只有右转向灯亮

C、只有左转向灯亮                       D、左右转向微亮

77．若左侧转向灯总功率大于右侧转向灯总功率，则(　　)。

A、左侧闪光频率快                       B、右侧闪光频率快

C、左右测闪光频率相同                   D、会使闪光器损坏

78．空调系统外面空气管道打开，会造成(　　)。

A、无冷气产生       B、系统太冷         C、间断制冷         D、冷空气量不足

79．压缩机排量减小会导致(　　)。

A、不制冷           B、间歇制冷         C、供暖不足         D、制冷量不足

80．蒸发器控制阀损坏或调节不当，会造成(　　)。

A、冷空气不足       B、系统太冷         C、系统噪声大       D、操纵失灵

81．恒温器调整的断开温度过低，会造成(　　)。

A、冷气不足         B、无冷气产生       C、间断制冷         D、系统太冷

82．制冷系统高压侧压力过高，，并且膨胀阀发出噪声，说明(　　)。

A、系统中有空气     B、系统中有水汽     C、制冷剂不足       D、干燥灌堵塞

83．发动机节温器失效，会造成(　　)。

A、冷气不足         B、暖气不足         C、不制冷           D、过热

84．打开鼓风机开关，只能在高速档位上运转，说明(　　)。

A、鼓风机开关损坏                       B、调速电阻损坏

C、鼓风机损坏                           D、供电断路

85．热水开关关不死会造成(　　)。

A、制冷剂泄露       B、冷却水泄露       C、冷却油泄露       D、以上均有可能

86．发动机曲轴冷压校正后，再进行时效热处理，其加热后保温时间是(　　)h。

A、0.5~1            B、1~2              C、2~3              D、2~4

87．发动机汽缸盖上的气门座裂纹最好的修理方法是(　　)。

A、粘接法           B、磨削法           C、焊修法           D、堵漏法

88．用汽缸压力表测试汽缸压力时，发动机应达到正常工作温度。其中水冷发动机水温应达到(　　)℃以上。

A、50~60            B、65~70            C、75~85            D、60~85

89．QFC—4型微电脑发动机综合分析仪可判断汽油机(　　)。

A、汽缸压力                             B、燃烧状况

C、混合气形成状况                       D、排气状况

90．QFC—4型测功仪是检测发动机(　　)的测功仪器。

A、无负荷           B、有负荷           C、大负荷           D、加速负荷

91．不分光红外线气体分析仪，对(　　)气体浓度进行连续测量。

A、O2

B、CO2

C、NOX

D、CO

92．汽车专用示波器的波形，显示的是(　　)的关系曲线。

A、电流与时间       B、电压与时间       C、电阻与时间       D、电压与电阻

93．下列(　　)属于发动机电子控制系统利用仪器诊断最准确的方法。

A、读取数据流       B、读取故障吗       C、经验诊断         D、自诊断

94．下列(　　)是发动机电子控制系统正确诊断的步骤。

A、静态模式读取和清楚故障吗—症状模拟—症状确认—动态故障代码检查

B、静态模式读取和清楚故障吗—症状模拟—动态故障代码检查—症状确认

C、症状模拟—静态模式读取和清楚故障吗—动态故障代码检查—症状确认

D、静态模式读取和清楚故障吗—症状确认—症状模拟—动态故障代码检查

95．发动机转速升高，供油提前角应(　　)。

A、变小             B、变大             C、不变             D、随机变化

96．检测电控燃油发动机燃油泵工作电压时，蓄电池电压、(　　)、燃油滤清器和燃油泵继电器均为正常。

A、点火线圈电压     B、发电机电压       C、燃油泵熔丝       D、油压调节器

97．检测电控燃油喷射系统燃油压力时，应将油压表接在供油管和(　　)之间。

A、燃油泵           B、燃油滤清器       C、分配油管         D、喷油器

98．发动机连杆的修理技术标准为连杆在100mm长度上弯曲值应不大于(　　)mm。

A、0.01             B、0.03             C、0.5              D、0.8

99．发动机全浮式式活塞销与活塞销座孔的配合，汽油机要求在常温下有(　　)mm的过盈。

A、0.025～0.075                         B、0.0025～0.0075

C、0.05～0.08                           D、0.005～0.008

100．桑塔纳2000GLI型轿车AFE型发动机的机油泵主动轴弯曲度超过(　　)mm，则应对其进行校正或更换。

A、0.10             B、0.20             C、0. 05            D、0.30

101．壳体上两蜗杆轴承孔公共轴线与两摇臂轴轴承公共轴线(　　)公差应符合规定。

A、平行度           B、圆度             C、垂直度           D、平面度

102．安装AJR型发动机活塞环时，其开口应错开(　　)。

A、90°             B、100°            C、120°            D、180°

103．日本丰田轿车采用下列(　　)项方法调整气门间隙。

A、两次调整法       B、逐缸调整法       C、垫片调整法       D、不用调整

104．拧紧AJR型发动机汽缸盖螺栓时，第二次拧紧力矩为(　　)N﹒m 。

A、40               B、50               C、60               D、75

105．铝合金发动机汽缸盖下平面的平面度误差每任意50mm×50mm范围内均不应大于(　　)。

A、0.015            B、0.025            C、0.035            D、0.030

106．根据《汽车发动机缸体与气缸盖修理技术条件》（GB3801－83）的技术要求，气门导管与承孔的配合过盈量一般为(　　)mm。

A、0.01～0.04       B、0.01～0.06       C、0.02～0.04       D、0.2～0.06

107．发动机活塞环侧隙检查可用(　　)。

A、百分表           B、卡尺             C、塞尺             D、千分尺

108．奥迪A6发动机曲轴径向间隙可用(　　)进行检测。

A、百分表           B、）千分尺         C、游标卡尺         D、塑料塞尺

109．检测凸轮轴轴颈磨损的工具是(　　)。

A、百分表           B、外径千分尺       C、游标卡尺         D、塑料塞尺

110．(　　)属于压燃式发动机。

A、汽油机                               B、煤气机

C、柴油机                               D、汽油机、煤气机、柴油机均不对

111．非分散型红外线气体分析仪使用前，先接通电源，预热(　　)min以上。

A、20               B、30               C、40               D、60

112．变速器输出轴修复工艺程序的第一步应该(　　)。

A、彻底清理输出轴内外表面

B、根据全面检验的结论，确定修理内容及修复工艺

C、输出轴轴承的修复和选配

D、输出轴变形的修复

113．驱动桥油封轴颈的径向磨损不大于(　　)mm，油封轴颈端面磨损后，轴颈位的长度应大于油封的厚度。

A、0.15             B、0.20             C、0.25             D、0.30

114．编制差速器壳的技术检验工艺卡，技术检验工艺卡首先应该(　　)。

A、裂纹的检验，差速器壳应无裂损

B、差速器轴承与壳体及轴颈的配合的检验

C、差速器壳承孔与半轴齿轮轴颈的配合间隙的检验

D、差速器壳连接螺栓拧紧力矩的检验

115．差速器壳体修复工艺程序的第一步应该(　　)。

A、彻底清理差速器壳体内外表面(包括水垢)

B、根据全面检验的结论，确定修理内容及修复工艺

C、差速器轴承与壳体及轴颈的配合应符合原设计规定

D、差速器壳连接螺栓拧紧力矩应符合原设计规定

116．变速器壳体平面的平面度误差应不大于(　　)mm。

A、0.10             B、0.15             C、0.20             D、0.25

117．下列关于自动变速器驱动桥中各总成的装合与调整中说法错误的是(　　)。

A、将输出轴、轴承及调整垫片装入驱动桥壳体内，以专用螺母作为压装工具将输出轴齿轮及轴承压装到位

B、输出轴和齿轮总成保持不动(可用2个螺钉将一扳杆固定在输出轴齿轮上)，装上输出轴垫圈和螺母，按照规定力矩拧紧

C、把百分表支架装在驱动桥壳体上，使百分表触头对着输出轴中心孔上粘着的钢球，用专用工具推、拉并同时转动输出轴，将输出轴轴承装合到位

D、用扭力扳手转动输出轴，检查输出轴的转动扭矩，此时所测力矩是开始转动所需的力矩

118．某变速驱动桥内的变速器液的颜色为深褐色，有烧焦的气味。技师A说可能是由于前行星齿轮机构的太阳轮磨损引起的。技师B说可能是离合器摩擦片磨损引起的。(　　)。

A、技师A说的对                          B、技师B说的对

C、技师A和技师B说的都对                 D、技师A和技师B说的都不对

119．检查制动蹄摩擦衬片的厚度，标准值为(　　)mm。

A、3                B、7                C、11               D、5

120．安装盘式制动器后，(　　)用力将制动器踏板踩到底数次，以便使制动摩擦片正确就位。

A、停车状态         B、启动状态         C、怠速状态         D、行驶状态

121．在做车车轮动平衡检测时，其主轴的振幅的大小，在一定转速下，只与(　　)。

A、车轮不平衡质量大小成正比             B、车轮不平衡质量大小成反比

C、车轮质量成正比                       D、与车轮质量成反比

122．下列关于液压制动系的检修说法错误的是(　　)。

A、齿条表面涂转向器润滑脂，用相应的专用套管将各密封件装入转向器壳体中

B、拉出制动蹄的时候，要注意哪一面朝外

C、若制动蹄变形、裂纹或不均匀磨损，则应更换新品

D、制动盘的最小允许厚度为5.0mm

123．转向系大修技术检验规范包括(　　)。

A、螺杆有损坏       B、螺杆无损坏       C、螺杆有损坏       D、以上均正确

124．制动蹄摩擦衬垫磨损量为(　　)mm。

A、2.5          B、5            C、3            D、1            E、无要求

125．活塞环磨损严重，应该(　　)。

A、更换新件         B、修复             C、继续使用         D、以上均正确

126．用内径表及外径千分尺进行测量，轮毂外轴承与轴颈的配合间隙应不大于(　　)mm。

A、0.020            B、0.040            C、0.060            D、0.080

127．变速器输入轴前端花键齿磨损应不大于(　　)mm。

A、0.10             B、0.20             C、0.30             D、0.60

128．半轴套管中间两轴颈径向跳动不得大于(　　)mm。

A、0.03             B、0.05             C、0.08             D、0.5

129．内、外万向节球毂、球笼壳及钢球严重磨损，应(　　)。

A、更换内、外万向节球毂                 B、更换球笼壳

C、更换钢球                             D、更换万向节总成

130．手动变速器总成竣工验收时，进行无负荷和有负荷试验，第一轴转速为(　　)r／min。

A、500~800          B、800~1000         C、1000~ 1400       D、1400~1800

131．汽车车身一般包括(　　)、车底、侧围、顶盖和后围等部件。

A、车前             B、车后             C、车顶             D、前围

132．制动性能台试检验的技术要求中，对于机动车制动完全释放时间对单车不得大于(　　)s。

A、0.2              B、0.5              C、0.8              D、1.2

133．下列属于驱动桥装配验收的项目有(　　)。

A、检查转向盘的自由行程                 B、调整前轮前束

C、调整最大转向角                       D、装复车轮制动器

134．计算出电池容量与数量使之符合自己的使用要求,这是免维护电池的(　　)原则.。

A、安全选择         B、性价比选择       C、按需选择         D、按适应性选择

135．给蓄电池充电，选择充电电流为蓄电池的额定容量的(　　)。

A、1/5              B、1/10             C、1/15             D、1/25

136．发电机“N”与“E”或”B”间的反向阻值应为(　　)。

A、40~50欧          B、65~80欧          C、710千欧          D、10欧

137．若测得发电机F与E接柱间的阻值为无穷大，说明该绕组(　　)。

A、断路             B、短路             C、良好             D、不能确定

138．桑塔纳起动机“50”柱引出的导线接向(　　)。

A、电池正极         B、电池负极         C、点火开关         D、中央接线板

139．检查皮带松紧度，用30~50N的力按下传动带，挠度应为(　　)。

A、5~10ｍｍ         B、10~15ｍｍ        C、15~20ｍｍ        D、20~25ｍｍ

140．检测调节器的所用的电源应为(　　)。

A、12V直流电源      B、12V交流电源      C、可调直流电源     D、可调交流电源

141．用万用表测量晶体管调节器各接柱之间电阻判断调节器的(　　)。

A、动态检测法       B、静态检测法       C、空载检测法       D、负载检测法

142．动态检测方法可以检测出调节器的(　　)。

A、调节电流         B、调节电压         C、电阻             D、电容

143．GST—3U型万能试验台，主轴转速为(　　)。

A、800转/分         B、1000转/分        C、3000转/分        D、200~2500转/分

144．QD124型起动机，空转试验电压12V时，起动机转速不低于(　　)。

A、3000转/分        B、4000转/分        C、5000转/分        D、6000转/分

145．用万用表测量起动机换向器和铁芯之间的电阻，应为(　　)，否则说明电枢绕组存在搭铁故障。

A、0欧              B、无穷大           C、100欧            D、1000欧

146．起动机作空载试验时，若起动机装配过紧，则(　　)。

A、电流高转速低                         B、转速高而电流低

C、电流转速均高                         D、电流转速均低

147．起动系线路电压降应不大于(　　)。

A、2v               B、1v               C、0.5v             D、0.2v

148．试验起动系时，试验时间(　　)。

A、不宜过长         B、不宜过短         C、尽量长些         D、无要求

149．桑塔纳起动系，蓄电池“+”接柱与起动机的(　　)接柱相连。

A、150              B、31               C、30               D、50

150．检测起动机(　　)，主要检测线路的通断情况。

A、控制线路         B、搭铁线路         C、供电线路         D、检测线路

151．汽车暖风装置除能完成其主要功能外，还能起到(　　)。

A、除湿             B、除霜             C、去除灰尘         D、降低噪声

152．天气寒冷时，向车内提供暖气，以提高车厢内温度的装置是(　　)。

A、制冷装置         B、暖风装置         C、送风装置         D、加湿装置

153．废气水暖式加热系统属于(　　)。

A、余热加热式                           B、独立热源加热式

C、冷却水加热式                         D、火焰加热式

154．高压表用于检测空调装置的(　　)。

A、吸气压力                             B、排气压力

C、蒸发压力                             D、以上压力均可测

155．汽车空调的诊断参数中没有(　　)。

A、风量             B、温度             C、湿度             D、压力

156．开启灌装制冷剂，所使用的工具是(　　)。

A、螺丝刀           B、扳手             C、开启阀           D、棘轮扳手

157．用厚薄规检查电磁离合器四周边的空气间隙，应在(　　)范围内。

A、0.1~0.5ｍｍ      B、0.2~0.8ｍｍ      C、0.4~0.8ｍｍ      D、0.6~1ｍｍ

158．制冷剂装置的检漏方法中，最简单易行的方法是(　　)。

A、肥皂水检漏法                         B、卤素灯检漏法

C、电子检漏仪检漏法                     D、加压检漏法

159．空调压缩机油与氟利昂R12(　　)。

A、溶解度较大       B、溶解度较小       C、完全溶解         D、完全不容

160．冷冻油应放大密封的容器中存储，否则易(　　)。

A、变质             B、赃污             C、吸收水分         D、挥发

二、判断题（40题)

161．(    )为人民服务是社会主义道德建设的核心。

162．(    )质量意识是以质量为工作质量，自觉保证工作质量的意识。

163．(    )工件旋转时，可以用千分尺测量尺寸大小。

164．(    )汽车常用轴承分为滑动轴承和滚动轴承两类。

165．(    )润滑脂的使用性能主要有稠度、低温性能、高温性能和耐磨油脂等。

166．(    )交流电的大小和方向不随时间按正弦规律变化。

167．(    )液压传动易获得很大的输出力或力矩，易于实现大幅度减速，但不能实现大范围的无级变速。

168．(    )汽车灯具的种类可分为仪表灯、防雾灯、顶灯、前照灯和工作灯等。

169．(    )发动机起动后，应及时检查各仪表的工作情况是否正常。

170．(    )}车辆突然熄火时，尝试再次启动，若不成功，检查电路系统。

171．(    )《合同法》规定，当事人订立合同，应当具有相应的民事权利能力和民事义务能力。

172．(    )全面质量管理概念最早是由法国质量管理专家提出的。

173．(    )若发动机磨损或调整不当引起的异响属于机械异响。

174．(    )进气管真空渗漏、喷油器工作不稳定能引起电控发动机加速不良。

175．(    )柴油机排放的三大有害气体是：CO、HC、NOX。

176．(    )如果单纯是CO排放超标，说明混合气偏浓。

177．(    )电控发动机故障故障诊断原则不包括先简后繁。

178．(    )在任何挡位、任何车速下均有“咝、咝”声，且伴有过热现象；说明齿轮啮合间歇过小。

179．(    )读解故障代码，只能用解码器直接读取，不可以通过警告灯读取故障代码。

180．(    )试灯法只能测试出照明灯的断路故障，不能测试短路故障。

181．(    )利用万用表的电阻档即能检测照明灯线路的断路故障，也能检测搭铁故障。

182．(    )手动空调系统的故障现象有：制冷异常、噪声大、鼓风机不转和操纵失灵等。

183．(    )高压辅助阀关闭，引起压缩机颤动，高压表读数过高。

184．(    )制冷剂管道破裂，系统将失去制冷作用。

185．(    )热气漏风不会影响挡风玻璃的除霜效果。

186．(    )当发动机曲轴圆度和圆柱度误差超过0.25mm时，应按规定的修理尺寸进行修磨。

187．(    )用百分表检测凸轮轴的弯曲度，检查前应校表。

188．(    )对于受力不大、工作温度低于100℃的部位的汽缸盖裂纹大部分可以采用粘接法修复。

189．(    )汽缸体的裂纹凡涉及漏水时，一般应予更换。

190．(    )变速器盖的变速叉端面磨损量应不大于0.40mm。

191．(    )变速器壳体螺纹孔的损伤不超过2牙。

192．(    )中间轴过热，是由于轴端间隙过大引起的。

193．(    )制动踏板自由行程大于规定值，可以继续使用。

194．(    )用卡尺测量膜片弹簧的深度和宽度。磨损深度大于0.6mm,宽度大于5mm，应予以更换。

195．(    )分动器的清洗和换油方法与变速器相同。

196．(    )转向盘的自由行程越小越好。

197．(    )汽车进行滑行性能检测时，使车辆以3~5km/h的车速沿台板上的指示线平稳前行，在行进过程中可以转动转向盘。

198．(    )蓄电池全放电时电解液密度为0。

199．(    )用负荷试验法检测电池性能时，可用起动作负载。

200．(    )起动机电枢绕组短路的检查，应使用电枢检验器。

汽车修理工竞赛题库（3）

多项选择题（40题）

1、某车空调系统高压侧和低压侧压力均偏高，可能原因有（ ）。

A冷凝器外表脏污             B系统内有空气

C膨胀阀开度过小             D制冷剂过量

2、汽车音响如果磁带放音功能正常，但FM、AM收音均无声，那么故障部位可能有（ ）。

AFM收音相关的电路           BAM收音相关的电路

CFM和AM的供电电源         D选台调谐电压电路

3、在车载网络中，网关所“处理”的工作有（ ）。

A从网络上读取相关信息         B确定优先权

C向网络发送相关信息           D综合了桥接器和路由器的功能

4、下列操作中，需要对防盗系统进行匹配的有（ ）。

A更换发动机控制单元          B更换防盗系统控制单元

C更换汽车钥匙                D更换正时带

5、当空调系统管路中有湿气时，可能会导致（ ）。

A制冷剂罐堵塞               B间歇性制冷中断

C系统腐蚀                  D管路过热

6、对发动机爆震传感器信号波形峰值的影响因素有（ ）。

A发动机负荷               B发动机转速

C发动机点火时刻           D混合气状况

7、在进行钥匙匹配过程中，故障检测仪显示的是“功能不清楚”或“此项功能不能执行”，则一般原因有（ ）。

A发动机有机械故障              B汽车钥匙中脉冲转发器损坏

C汽车钥匙中没有脉冲转发器      D变速器有故障

8、功率放大器是汽车音响故障率最高的部分，大多都是因功放集成块被击穿而引起的，造成集成块被击穿的原因有（ ）。

A汽车发电机电压调节器不良，发生过压或过载而损坏

B汽车发电机产生的瞬态峰值电压将集成块击穿

C蓄电池电量不足                    DGPS卫星信号不良

9、下列传感器中，发出直流电压信号的传感器是（ ）。

A燃油温度传感器                   B废气再循环阀位置传感器

C热线式空气流量传感器             D爆震传感器

10、LIN数据总线系统的电气性能对网络结构有很大的影响。下面说法正确的是（ ）。

A节点数不要超过16个，否则网络阻抗会过低

BLIN数据总线系统每增加一个节点会使网络阻抗降低

CLIN数据总线最小位流传输速度限定为1 kb/s          D节点可以达到64个

11、容易影响停车辅助系统（倒车雷达）正常工作的因素有（ ）。

A过冷    B过热    C夜间     D下雨

12、为表明该车音响具有防盗功能，在音响面板上或后车门三角窗等处通常有的标志是 （ ）。

AANTI-THEFT     BCODE     CASR          DSECURITY

13、接通点火开关后，汽车行驶记录仪进入自检状态，如果指示灯不闪烁，则应（ ）。

A检查行驶记录仪的工作电路是否断路   B检查行驶记录仪与线束间的连接是否良好

C检查汽车点火开关有无输出电压       D检查U盘的格式

14、空调系统中制冷剂加得过量，会导致（ ）。

A制冷不足       B空调压缩机产生液击        C制冷剂罐堵塞          D管路过热

15、电喇叭在触点间并联了电容，其目的有（ ）。

A灭弧         B避免触点烧蚀            C分开高低音        D使其声音悦耳

16、光电耦合器的作用是（ ）。

A在信号传输中起到隔离作用            B在光电网络中进行信号转换

C防止信号损失                        D抗电磁干扰

17、下面情况会导致汽车电控单元内无故障代码储存，却有故障现象的是（ ）。

A车辆在运行中曾经发生过轻微的、瞬时的偶发性故障，很快又恢复正常

B偶发性1、2次断火故障    C空气流量传感器信号超差     D瞬时外界电磁波干扰故障

18、膨胀阀和孔管都是节流装置，下面说法正确的是（ ）。

A解除液态制冷剂的压力               B使制冷剂由蒸气变成液态

C是制冷系统高低压的分界点           D使制冷剂能在蒸发器中膨胀吸热

19、关于电喇叭的调整，下述说法是正确的有（ ）。

A改变铁芯气隙，可以改变喇叭发音音调     B铁芯气隙越大，音调越高

C铁芯气隙越大，音调越低                 D改变触点压力可以改变音量

20、下列关于R134a制冷剂的说法，正确的是（ ）。

A它的工作压力比使用R12时高             B它比R12更容易泄漏

C对环境的污染要大一些                   D使用与R12系统不同的控制阀

21．冷却系维护作业的重点应放在(    )

A调整风扇传动带                 C清除冷却系水垢

B检查节温器                     D更换冷却液泵

22．并联电池组的特点包括(    )。

A总电动势等于单个电池组电动势之和

C n只内阻相同并联电池组的总内阻r=r1/n

B流经外电路的电流等于各分电池组的电流之和

D不同电动势或不同内阻的电池不得并联使用

23．采用体积流量方式测量空气流量的传感器类型是(    )。

A叶片式         C热线式             B卡门涡旋式          D热膜式

24．关于爆震，以下叙述正确的是(    )

A燃烧爆震使发动机过热             C使用低标号的汽油易发生爆震

B发动机过热爆震趋势增加           D爆震传感器电路开路将产生爆震

25．导致ECU记录某缸失火（misfire）故障代码的因素包括(    )。

A某缸气缸压力不足                 C某缸火花塞间隙失调

B某缸喷油器雾化不良               D混合气过稀

26．对液压系统中的压力、流量或流动方向进行控制或调节的装置有(  )。

A液压泵     C换向阀        B溢流阀         D液压马达

27．导致自动变速器所有挡位驱动无力的因素，除液力变矩器损坏外，还有(  )。

A主油路压力低                      C 单向离合器损坏

B离合器或制动器打滑                D油泵损坏

28．下列关于ABS的功能和原理的叙述中，正确的是(  )。

A ABS可根据各车轮的制动状态自动调节各车轮的制动力

B ABS可以保证车辆在制动时不发生侧滑

C 在沙石或积雪路面上,配备ABS的车辆制动距离一定比未安装ABS的车辆短

D ABS控制单元检测车轮轮速，通过计算对各车轮制动力实施控制

29．制动踏板有效高度减小的原因主要是(  )。

A制动蹄摩擦片与制动鼓的间隙过大    C制动管路内进气

B制动管路泄露                      D缺少制动液

30．光纤网络中信号衰减增加的原因可能有(  )。

A光纤弯曲半径太小                  C光纤有压痕

B 光纤的覆盖层损坏                  D光纤过冷

31．节气门位置传感器的类型有(  )。

A霍尔式      C滑变电阻式          B 磁电式        D触点开关式

32．液力变矩器一般组成元件包括(    )。

A泵轮           C导轮            B涡轮           D锁止离合器

33．下列选项中，导致制动拖滞过大的因素包括(    )。

A制动踏板无自由行程                C制动轮缸活塞卡滞

B制动分缸活塞矩形胶圈不良          D车轮轴承调整过紧

34．理论上在进气行程中，活塞从上止点向下止点运动，此时(    )。

A排气门关闭                        C进排气门均打开

B进气门打开                        D进排气门均关闭

35．热线（热膜）式空气流量传感器的常见故障有(    )。

A热线（热膜）污染                   C电位器不良

B热线断路（热膜损坏）               D热敏电阻不良

36．点火装置主要控制内容包括(  )。

A点火提前角                         C初级线圈通电时间

B火花持续时间                       D爆震控制

37．汽车电路的基本特点包括(    )。

A单线制                             C各电器总成并联

B负极搭铁                           D 所有电器元件供电电压相同

38．关于燃油修正，下面表述正确的是(    )。

A在闭环工况下起作用

BECU通过对喷油量进行调整来控制空燃比

C短期燃油修正是ECU依据氧传感器电压信号对喷油量的修正

D长期燃油修正是ECU根据短期燃油修正的结果计算得来的，其目的是尽可能让短期燃油修正的数值接近0％

39．汽车全自动空调系统的功能包括(    )。

A对车内空气的温度和湿度进行调节

B对车内空气的流速和质量进行调节

C可对发动机冷却液的温度进行调节

D预防或去除风窗玻璃上的雾、霜和冰雪

40．下列关于PCV阀的相关叙述，正确的是(    )。

APCV阀是排放控制的装置之一

B曲轴箱窜气的主要成分是CO

C开式强制曲轴箱通风系统中，若PCV阀堵塞则窜气就不能够被吸入进气歧管，而是排放到大气当中

D若无异常情况，则无需定期检查PCV阀

备注：

理论竞赛试卷配分：总分100分，其中单项选择题50题（50分）、判断题30题（30分）、多项选择题10题（20分）